ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА КЛАПАНА

|  |  | ( Проходной клапан ( Клапан баттерфляй ( Шаровой клапан ( Сегментный клапан ( Другой |
| --- | --- | --- |
| Поз. |  | Заказчик: |
| 1* |  | Позиция № Количество |
| 2* | Данные о процессе | Назначение: |
| 7* |  | Размер трубы Ду Ру Класс |
| 8* |  | Материал трубы |
| 12* |  | Процессы в жидкости Твердые частицы ( |
| 13* |  | Состояние потока ( жидкость ( пар ( газ |
| 15 |  |  | Мин. | Норм. | Макс. | Агрегат |
| 16* |  | Расход, |  |  |  |  |
| 17* |  | Входное давление Р1, |  |  |  |  |
| 18* |  | Выходное давление Р2, |  |  |  |  |
| 19* |  | Температура Т1 (°C) |  |  |  |  |
| 20* |  | Плотность на входе (1 или М |  |  |  |  |
| 21 |  | Давление пара Рv |  |  |  |  |
| 22 |  | Критическое давление Рс |  |  |  |  |
| 23 |  | Кинематическая вязкость v |  |  |  |  |
| 31 |  | Макс. расчетный коэффициент расхода Кv |
| 32 |  | Мин. расчетный коэффициент расхода Кv |
| 33 |  | Выбранный коэффициент расхода |
| 34 |  | Предполагаемый уровень звукового давления dЬ (А) |
| 35 | Корпус клапана | Тип |
| 36 |  | Тип корпуса (проходной, угловой, др.) |
| 39 |  | Условный размер Ду Условное давление Ру |
| 40* |  | Способ присоединения ( фланец ( под приварку ( DIN ( ANSI |
| 43 |  | Крышка ( стандарт ( изолир. часть ( сильфон ( рубашка обогрева |
| 45 |  | Материал корпуса / крышки |
| 47* |  | Характеристика закрытия ( линейная ( равнопроцент ( откр/закр |
| 48 |  | Уплотнение плунжера ( метал. ( мягкое |
| 52 |  | Бронирование ( стандарт ( частич. стеллит ( стеллит ( закаленный |
| 54 |  | Класс герметичности % от Кvs Класс Материал набивки ( стандарт ( форма |
|  |  | Кожух для нагреваемых и охлаждаемых жидкостей ( Да Ду Ру |
| 57* | Привод | Тип ( пневматич. ( гидравлич. ( электрич. |
| 60 |  | Площадь см2 |
| 62* |  | Питание привода бар V Нz Взрывоэащита ( |
| 63 |  | Диапазон пружины ( бар ( бар |
| 64* |  | Положение безопасности ( закрыт ( открыт ( раб. положение |
| 67 |  | Положение безопасности для 3-х ходового клапана |
| 68 |  | Ручной дублер ( Да ( Нет |
| 70* | Позционер | Тип Входной сигнал ( пневматический ( электрический |
| 71 |  | Клапан открыт при входном сигнале мА бар |
| 72 |  | Клапан закрыт при входном сигнале мА бар |
| 76 |  | Подача воздуха (макс.) бар |
| 78* |  | Взрывозащита ( ЕEхi ( ЕЕхd |
| 80 | Конечный выкл. | Сигнализатор конечных положений Тип |
| 81 |  | Тип переключателя ( электрич. ( индуктивный ( пневмат. |
| 82 |  | Конечное положение клапана ( открыт ( % хода ( закрыт |
| 83 |  | Функция переключения закрывает открывает |
| 84 |  | Взрывоэащита ( ЕЕхi ( ЕЕхd |
| 86 | Другие | Соленоидный клапан Тип |
| 87 |  | Электрические данные V Нz W Взрывоэащита ( |
| 88 |  |  |
| 91 |  |  |

* - Графы обязательные к заполнению. (По умолчанию давление принимается – бар (изб.)).